КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  КОС-ТВА-25

Котел КОС-ТВА-25 это современная полностью автоматизированная отопительная установка для сжигания твердого топлива.

Используемое топливо:

- Основное - уголь, топливные гранулы (грануляция 5 - 20 мм);

- Топливо замены – крупные щепки.

Котел оборудован системой автоматического контроля режима горения, которая обеспечивает поддержание пламени без необходимости повторного розжига.

Подача топлива дозируется автоматически через винт подачи бункера промежуточной загрузки, в зависимости от желаемой температуры.

Использование топки с колосниками позволяет сжигать оптимальное количество топлива, необходимое для поддержания заданных параметров, благодаря чему КПД котла достигает 84% при значительной экономии топлива.

Дополнительно котел оснащен аварийной решеткой, позволяющей сжигать другие виды топлива в случае отсутствия электричества или перебоев подачи основного топлива (в данном случае автоматическая подача топлива, не осуществляется).

Обслуживание котла несложно и сводится к загрузке топлива в бункер промежуточной загрузки и удаления золы из зольника.

Толщина металлических стенок камеры сгорания – 6 мм.

Габаритные размеры

| Тип котла | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | А | В | С | øD | E | F |
| КОС-ТВА 25 | 560 | 1300 | 1220 | 160 | 900 | 1200 |

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение для котла КОС-ТВА 25 |
| --- | --- |
| Номинальная тепло-производительность, кВт | 25 |
| Расход топлива (уголь), кг/час | 4,5 |
| КПД, не менее, % | 84 |
| Разряжение за котлом, Па | 25 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 210 |
| Номинальная температура уходящих газов в дымоходе, не менее, ºС | 200 |
| Рабочее давление воды, не более, МПа | 0,15 |
| Максимальная температура теплоносителя, ºC | 100 |
| Масса котла, кг | 455 |
| Объём бункера, л | 110 |

# Text boxes

- Корпус котла

- Дверь для закладки топлива

- Дверь для загрузки топлива

- Дверь зольника

- Труба горячей воды

- Труба возвратной воды

- Колосники

- Бункер промежуточной загрузки

- Вентилятор первичного воздуха

- Отражатель

- Зольник

- Панель управления

- Дымоход

- Труба спуска воды