КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ типа КОС-ТВ

Отопительные водогрейные котлы КОС-ТВ с вертикальной загрузкой предназначены для сжигания твердого топлива (уголь,  древесное топливо).

Большой размер двери загрузочной камеры и керамическая вставка позволяет сжигать влажную древесину размером до 40 см.

Котлы оборудованы системой автоматического контроля режима горения, которая обеспечивает поддержание пламени без необходимости повторного розжига.

Благодаря правильному выбору размера топки и поверхности теплообменника сжигается столько топлива, сколько необходимо для поддержания заданных параметров, что позволяет добиться КПД выше 84% при значительной экономии топлива.

Толщина стенок камеры сгорания– 6 мм.

Габаритные размеры

| Тип котла | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | А | В | øС | D |
| КОС-ТВ 23 | 1110 | 535 | 160 | 1325 |
| КОС-ТВ 45 | 1550 | 705 | 200 | 1370 |

Технические характеристики

| Наименование параметра | Тип котла |
| --- | --- |
|  | КОС-ТВ 23 | КОС-ТВ 45 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 23 | 45 |
| Расход топлива, кг/час | древесное топливо | 6,3 | 12,3 |
|  | уголь | 4,8 | 9,4 |
|  | кокс | 3,5 | 6,9 |
| КПД, не менее, % | 84 | 84 |
| Объем камеры сгорания, дм2 | 81 | 220 |
| Разряжение за котлом, Па | 20-30 | 20-30 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 | 470 |
| Номинальная температура уходящих газов в дымоходе, не менее, ºС | 200 | 200 |
| Рабочее давление воды, не более, МПа | 0,15 | 0,15 |
| Максимальная температура теплоносителя, ºC | 95 | 95 |
| Объем воды в котле, дм2 | 80 | 190 |
| Масса котла (без решеток), не более, кг | 340 | 660 |

# Text boxes

- Корпус котла

- Дверь для закладки топлива

- Дверь зольника

- Дверь для загрузки топлива

- Дымоход

- Панель управления

- Труба горячей воды

- Труба возвратной воды

- Боковая очистка

- Муфта спуска воды

- Вентилятор первичного воздуха